##### Kanalizační řád

obce

Srby

## září 2006

OBSAH:

- Titulní list kanalizačního řádu

2.	Úvodní ustanovení kanalizačního řádu

2.1.	Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

  - Cíle kanalizačního řádu

3.	Popis území

3.1.	Charakter lokality

3.2.	Odpadní vody

4.	Technický popis stokové sítě

4.1.	Popis a hydrotechnické údaje

  - Hydrologické údaje

  - Grafická příloha  č. 1

5.	Údaje o volné kanalizační výústi

6.	Údaje o recipientu

7.	Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

8.	Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace

9.	Měření množství odpadních vod

10.	Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech

11.	Kontrola odpadních vod u sledovaných odběratelů

11.1.	Výčet a informace o sledovaných producentech

  - Rozsah a způsob kontroly odpadních vod

  - Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpadních vod

12.	Kontrola obsluhy a provozu biologických septiků

- Seznam důležitých adres a telefonních čísel

- Kontrola dodržování podmínek, stanovených kanalizačním řádem

- Aktualizace a revize kanalizačního řádu

- Platnost kanalizačního řádu

- TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

NÁZEV  OBCE  A  PŘÍSLUŠNÉ  STOKOVÉ SÍTĚ :

Srby

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) :

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Srby zakončené volnou kanalizační výústí v obci Srby.

Vlastník kanalizace			:	obec Srby

Identifikační číslo (IČ)		:	00574236

Sídlo					:	Srby č.p. 75 , 335 01  Nepomuk 1

Provozovatel kanalizace		:	obec Srby

Identifikační číslo (IČ)		:	00574236

Sídlo					:	Srby č.p. 75 , 335 01  Nepomuk 1

##### Zpracovatel kanalizačního řádu	:	Ing. Jan Žďárek, Kanalizace a                                                                                     	vodovody Starý Plzenec, a.s.

Datum zpracování			:	 19.9.2006

##### Záznamy o platnosti kanalizačního řádu :

Kanalizační  řád  byl schválen  podle  § 14  zákona  č. 274/2001 Sb., rozhodnutím  místně  příslušného  vodoprávního  úřadu - MĚSTSKÝ ÚŘAD Nepomuk, Odbor výstavby a životního prostředí

č. j. ..........................................	ze dne ................................

.....................................................

razítko a podpis schvalujícího úřadu

# 2. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody
z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu
s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb.,
o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí
z kanalizačního řádu :

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech  a kanalizacích  pro veřejnou  potřebu  (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35)

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  (zejména  § 16)

- vyhláška č. 428/2001 Sb., ( § 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventuální novely.

2.1.   VYBRANÉ  POVINNOSTI  PRO  DODRŽOVÁNÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

- Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel)
v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.)
a podléhá sankcím podle § 33, § 34, §35 zákona č. 274/2001 Sb.,

- Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace,

- Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahující před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do  kanalizace předčišťovat,

- Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen,

- Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem,

- Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci,

- Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny
v následujících kapitolách.

2.2.   Cíle  kanalizačního  řádu

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání  stokové sítě obce Srby tak, aby zejména:

- byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,

- nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů,

- odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,

- byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.

# 3. POPIS  ÚZEMÍ

3.1.   CHARAKTER  LOKALITY

Ve obci Srby bylo podle posledních oficiálních statistických údajů  celkem 160 trvale bydlících obyvatel. Z tohoto počtu obyvatel bylo cca 45 ekonomicky aktivních a z nich pak cca 40 obyvatel vyjíždělo za prací z obce. Do obce nikdo nedojížděl.

Celkový počet trvale obydlených domů v obci byl 60. Objektů
k individuální rekreaci bylo celkem také 50. V obci bylo celkem 60 trvale obydlených bytů,  tzn. všichni místní obyvatelé bydlí v rodinných domech.

V obci neexistuje v současnosti žádná významnější výrobní činnost. Obec Srby leží v Plzeňském kraji, v jihovýchodní části bývalého okresu Plzeň – jih, cca 5 km severně od města Nepomuk. Obec leží v nadmořské výšce cca 420 m n.m., na území o rozloze cca  450 ha.

Obec u východního okraje  obtéká významný vodní tok, řeka Úslava. Odpadní vody od malého počtu obyvatel obce jsou odváděny jednotnou stokovou sítí  končící volnou kanalizační výústí, ovšem většina obce na jednotnou kanalizaci připojena není.

Zásobení pitnou vodou je realizováno z  lokálních podzemních zdrojů (studní místního zásobování), na lokální zdroje zásobování pitnou vodou jsou připojeni všichni trvale  bydlící  obyvatelé.

V období roku 2005 představovalo množství odpadních vod odvedených kanalizací  cca 920 m3 / rok, tj. průměrně  2,52 m3 / den.

3.2.   ODPADNÍ  VODY

V obci vznikají odpadní vody:

- v bytovém fondu („obyvatelstvo“),

- v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti („obecní vybavenost“),

- srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch
a komunikací),

- jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území).

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od
cca 160 obyvatel (z toho cca 28 % ekonomicky činných a 72 % ekonomicky neaktivních), bydlících trvale na území obce Srby, z toho je cca  20 obyvatel napojeno na kanalizační síť  ze septiků a od cca 140 trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody odváděny do bezodtokových akumulačních jímek (žump). Do kanalizace není dovoleno přímo vypouštět odpadní vody přes bezodtokové akumulační jímky.

Septiky nutno vyklízet, jakmile výška kalu dosáhne jedné třetiny užitné výšky, nejméně však jednou ročně. Při vyklízení septiku musí být ponechána asi 0,15 m vyhnilého kalu k naočkování.

Specifická produkce v BSK5:

| ekonomicky činní v pracovních dnech | 30 g / ob / den |
| --- | --- |
| ekonomicky činní v nepracovních dnech | 60 g / ob / den |
| ekonomicky neaktivní | 60 g / ob / den |

Specifická produkce v NL:

| ekonomicky činní v pracovních dnech | 27,5 g / ob / den |
| --- | --- |
| ekonomicky činní v nepracovních dnech | 55 g / ob / den |
| ekonomicky neaktivní | 55 g / ob / den |

| Směrné číslo roční potřeby vody: | 46 m3 / ob / rok |
| --- | --- |

Celková produkce obyvatelstvo:

| Q | 7 360 m3 / rok | tj. mg/l |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | 2,426 tun / rok | 330 |
| NL | 2,224 tun / rok | 302 |

Poznámka :	Znečištění produkované od dojíždějících občanů je zahrnuto ve sféře „průmyslu“ a „obecní vybavenosti“.

Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti („průmyslu“) - jsou (kromě srážkových vod) obecně dvojího druhu :

-	vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků),

-	vody technologické (z vlastního výrobního procesu).

V současné době neexistuje v obci Srby žádná významnější výrobní firma.

Odpadní vody z obecní vybavenosti – jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde dochází i k pravidelné produkci technologických odpadních vod.

Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry obecní vybavenosti žádné nemovitosti nezahrnují.

# 4. TECHNICKÝ  POPIS  STOKOVÉ  SÍTĚ

4.1.   POPIS  A  HydrotechnickÉ  Údaje

Kanalizace v obci Srby byla budována postupně, kanalizační stoky neodpovídají ČSN a nemají až na výjimky vybudovány revizní šachty. Jsou budovány původně jako kanalizace dešťová již od roku 1924, do jejíž části byly postupně napojeny přepady ze septiků u jednotlivých nemovitostí. Kanalizace je vybudována jako gravitační a celková délka dopravních cest stokové sítě je cca  2 400 m.

Popis :

Jednotná kanalizace

###### Oblast stoky „A“

Tato soustava stok odvádí odpadní a dešťovou vodu z centrální a východní  části obce Srby. Stoka A začíná na západním – nejvyšším místě obce, na úrovni pozemků st. parc. 60, st. parc. 37, je vedena při pravé straně komunikace III. třídy Blovice – Dvorec, dno kanalizace leží v hloubce 80 – 100 cm pod úrovní terénu. V centrální části východní oblasti obce se kanalizace pravoúhle lomí, podchází silnici Blovice – Dvorec a dále je položena podél levé strany místní komunikace směřující k obci Sedliště. Na stoce A se nachází celkem 8 šachet, které slouží jako dešťové vpusti, jsou opatřeny kanálovými mřížemi bez nálevky, které slouží k zachycení větších nečistot. Šachty nejsou vybaveny koši k zachycení hrubých mechanických nečistot.  Stoka A je zbudována z betonových trub o průměru 300 mm, 400 mm a 500 mm a je zakončena volnou kanalizační výústí VKV Srby do řeky Úslavy.

Ve zmíněném pravoúhlém lomení se ke stoce A připojuje z jihozápadního směru stoka AB o délce 31 m z betonových trub o průměru 300 mm. O cca 12 m dále od lomu ve směru k VKV se na stoku A napojuje stoka AC. Tato krátká stoka o profilu DN 250 délky 20 m odvodňuje část komunikace ve spádu cca 10º a současně odvádí vody ze střechy usedlosti, situované ve svahu pod hasičskou zbrojnicí. Celková délka stok této oblasti je cca 462 m.

###### Dešťová kanalizace

###### Oblast stoky „B“

Řad B  odvodňuje centrální část obce a dále východní část západní oblasti obce Srby po levé straně silnice ve směru na Dvorec a poté po cca 250 metrech se lomí a pokračuje severním směrem až k volné výusti do řeky Úslavy.  Stoka je vybudována z betonových trub o průměru 500 m o celkové délce cca 809 m, poslední část (cca 30 m) není zatrubněná. K této stoce je připojena stoka BA z betonových trub 500 mm délce cca 409 m. Celková délka stok této oblasti je cca 1 250 m.

###### Oblast stoky „C“

Stoka C odvodňuje centrální část západní oblasti obce, prochází pod tělesem železniční trati a pokračuje severovýchodním směrem k řece Úslavě, je otevřená o celkové délce cca 390 m.

###### Oblast stoky „D“

Tato stoka odvádí dešťovou vodu z centrální a severní části západní oblasti obce. Je vybudována z betonového potrubí o průměru 500 mm a délce cca 210 m.

###### Oblast stoky „E“

Tato stoka odvodňuje severní část západní oblasti obce. Je to otevřená kanalizační stoka o celkové délce cca 108 m.

#### Délky a materiál jednotlivých stok

Průměr        	materiál      délka (m)

- Stoka A

DN 300		- beton,	159

DN 400		- beton,	  51

DN 500		- beton,	201

- Stoka AB

DN 300		- beton,	 31

- Stoka AC

DN 250		- beton,	20

- Stoka B

DN 500		- beton,	 809

otevřená				   29

- Stoka BA

DN 500		- beton,	409

- Stoka C

otevřená				389

- Stoka D

DN 500		- beton,	409

- Stoka E

otevřená				389

4.2.   HYDROLOGICKÉ ÚDAJE :

##### Množství odebírané a vypouštěné vody

Celkový počet trvale bydlících obyvatel v obci  je v současnosti 160, z toho je cca  20 napojeno přes septiky na veřejnou kanalizaci. Celkově jsou všichni současní uživatelé veřejné kanalizační sítě připojeni prostřednictvím cca 5 přípojek.

Při současném, celkovém množství  kanalizací odváděných odpadních vod - tj. průměrně 2,52  m3 / den, představuje specifická produkce na 1 připojeného obyvatele 126 l/den.

4.3.   Grafická  příloha  č. 1

Grafická příloha č. 1 obsahuje základní situační údaje o kanalizaci
a významných zdrojů odpadních vod.

5. ÚDAJE O VOLNÉ KANALIZAČNÍ VÝÚSTI

VKV Srby

###### Požadavky vodoprávního úřadu

Dle rozhodnutí Městského úřadu Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí byly rozhodnutím č.j. 14775-1139/VŽP/06/T ze dne 5.12.2006 stanoveny tyto limity pro vypouštění odpadních vod z VKV Srby do významného toku Úslava:

Qr 	-	2 500  m3/rok

Qměs	-	210  m3/měs

Qmax	-	0,20  l/s

Qprům	-	0,08  l/s

| Ukazatel | p | m |
| --- | --- | --- |
|  | mg/l | mg/l |
| BSK5 | 30 | 60 |
| CHSKCr | 120 | 180 |
| NL | 30 | 60 |

Celková bilance:

| Ukazatel | bilance |
| --- | --- |
|  | kg/r |
| BSK5 | 75 |
| CHSKCr | 300 |
| NL | 75 |

SOUČASNÉ PARAMETRY VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD

V současné době je na volnou kanalizační výust připojeno cca 20 fyzických, v obci trvale bydlících obyvatel. Současné znečištění na VKV reprezentuje 1 ekvivalentního obyvatele.

Současný stav VKV:

| Qr [m3/rok] | 2 300 |
| --- | --- |
| Qměs [m3/měsíc] | 192 |
| Qd [m3/den] | 6,30 |
| Qh [m3/hod] | 0,263 |
| Q [l/s] | 0,073 |

Odtok z VKV 1:

| Ukazatel | kg/den | mg/l |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | 0,04 | 6,0 |
| NL | 0,10 | 15,5 |
| CHSKCr | 0,26 | 41,0 |

# ÚDAJE  O  VODNím  RECIPIENTu

Název recipientu	:	řeka Úslava

Kategorie podle vyhlášky

č. 470/2001 Sb. a č. 333/2003 Sb.	:	 významný vodní tok

Číslo hydrologického profilu		:	1-10-05 –031 a 033

Identifikační číslo vypouštění

odpadních vod			:

Profil					:	Srby

Q355					:	150 l/s

Kvalita při Q355			:	BSK5		=	5,77 mg / l

NL		=	16,33 mg / l

CHSKCr	=	30,82 mg / l

Správce toku				:	Povodí Vltavy s.p. závod Berounka                                                                			Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Ovlivnění kvality vody v recipientu odpadní vodou z ČOV při průměrných odtokových hodnotách z VKV  dojde k následujícímu ovlivnění recipientu:

dle  BSK5 = 5,7701  mg / l

dle NL = 16,3296  mg / l

dle  CHSKCr = 30,825  mg / l

Ovlivnění kvality vody v recipientu odpadní vodou z ČOV při limitních hodnotách z VKV  dojde k následujícímu ovlivnění recipientu:

dle  BSK5 = 5,7829  mg / l

dle NL = 16,3373 mg / l

dle  CHSKCr = 30,8675  mg / l

# 7. SEZNAM  LÁTEK,  KTERÉ  NEJSOU  ODPADNÍMI  VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami :

A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné :

Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí.

Organofosforové sloučeniny.

Organocínové sloučeniny.

Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem.

Rtuť a její sloučeniny.

Kadmium a jeho sloučeniny.

Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.

Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

Kyanidy.

B. Nebezpečné látky :

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny :

1. zinek		  6. selen		11. cín		           16. vanad

2. měď		             7. arzen		12. baryum		17. kobalt

3. nikl			  8. antimon		13. berylium		18. thalium

4. chrom		  9. molybden	           14. bor		           19. telur

5. olovo 		10. titan		15. uran		20. stříbro

2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.

3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.

4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.

5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu.

6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.

7. Fluoridy.

8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a        dusitany.

9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované   komposty.

C. Odpady:

1. Kuchyňský odpad – podle vyhl. č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, je zařazen pod č. 20 01 08 jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 sb., v platném znění. Takovýto pevný odpad není součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků. Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly odváděny odpady, jako rozmělněný kuchyňský odpad z drtičů odpadů. Tento odpad je proto zakázáno vypouštět do kanalizace.

# 8. NEJVYŠŠÍ  PŘÍPUSTNÉ  MNOŽSTVÍ  A  ZNEČIŠTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD  VYPOUŠTĚNÝCH  DO  KANALIZACE

Při určování přípustných hodnot množství a znečištění produkovaných odpadních vod, vypouštěných do obecní kanalizace se vycházelo ze stavu a možností kanalizace a recipientu při respektování současně platného vodoprávního povolení.

Hodnoty přípustného množství a znečištění se vztahují na každou jednotlivou kanalizační přípojku.

Pro určení přípustných hodnot bylo výchozím podkladem povolení k vypouštění odpadních vod vydané rozhodnutím Okresního úřadu Plzeň-jih, referátem životního prostředí  č.j. ŽP/2502/2000 ze dne 18.9.2000.

Přípustné míry znečištění závazné pro všechny producenty, napojené na obecní kanalizaci:

1)	Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v tabulce č. 2 s výjimkou producentů odpadních vod s jinými hodnotami znečištění stanovenými vodoprávním úřadem

Tabulka č.2

| Ukazatel znečištění | jednotka | Maximální koncentrační limit (mg/l) v 2 hodinovém (směsném) vzorku |
| --- | --- | --- |
| Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) | mg / l | 200 |
| Chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr) | mg / l | 400 |
| Nerozpuštěné látky (NL) | mg / l | 200 |
| Rozpuštěné látky (RL) | mg / l | 500 |
| Rozpuštěné látky - zbytek po žíhání | mg / l | 300 |
| Reakce vody | pH | 6,0 - 8,5 |
| Rozpuštěné anorganické soli (RAS) | mg / l | 600 |
| Extrahovatelné látky (EL) | mg / l | 15 |
| Nepolární extrahovatelné látky (NEL) | mg / l | 2 |
| Teplota | ºC | 40 |
| Kyanidy celkové (CN-) | mg / l | 0,02 |
| Tenzidy aniontové (PAL-A) | mg / l | 10,0 |
| Fenoly (jednosytné) (FN1) | mg / l | 10,0 |
| Chrom celkový (Cr) | mg / l | 0,3 |
| Rtuť (Hg) | mg / l | 0,01 |
| Měď (Cu) | mg / l | 0,1 |
| Nikl (Ni) | mg / l | 0,1 |
| Olovo (Pb) | mg / l | 0,05 |
| Arzen (As) | mg / l | 0,1 |
| Zinek (Zn) | mg / l | 0,5 |
| Kadmium (Cd) | mg / l | 0,02 |
| Dusík amoniakální (N-NH4+) | mg / l | 45 |
| Dusík celkový (Ncelk.) | mg / l | 70 |
| Fosfor celkový (Pc) | mg / l | 10 |
| Adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX) | mg / l | 0,05 |

Uvedené koncentrační limity se ve smyslu § 24 odst. g), vyhlášky  č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod.

2) Do kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody nad rámec dále uvedených  koncentračních a bilančních limitů (maxim).

3) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.).

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle
§ 32 – 35 zákona  č. 274/2001 Sb.

9. MěřENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

##### Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Průmysl a obecní vybavenost – objemová produkce odpadních vod – průtok bude případně v budoucnu zjišťován u vybraných  odběratelů z údajů měřících zařízení odběratelů. U ostatních  bude případně v budoucnu stanovován z údajů fakturované vody a počítán s použitím údajů o srážkovém úhrnu a o odkanalizovaných plochách.

Měřící zařízení u odběratelů ke zjišťování okamžitého a kumulativního průtoku technologických odpadních vod nebudou v současné době použita.

##### Objemový přítok do volných kanalizačních výústí - obyvatelstvo (místní) – bude zjišťován výpočtem z údajů  o počtu připojených obyvatel

10. Opatření při poruchách, haváriích mimořádných událostech

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na obecní úřad Srby.

tel. :	    	371 591 911

mob. tel.:	724 169 034

e-mail: 	ou.srby@worldonline.cz

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně Český rybářský svaz.

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

11. Kontrola odpadních vod

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlášky 428/2001 Sb.

11.1	Výčet a informace o sledovaných producentech

V současné době nejsou v obci sledovaní producenti

11.2.   Rozsah  a  způsob  kontroly  odpadních  vod

11.2.1.  ODBĚRATELEM (tj.  producentem  odpadních vod)

Podle § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., provádí odběratelé na určených kontrolních místech  odběry a rozbory vzorků vypouštěných  odpadních vod a to v četnosti a rozsahu ukazatelů uvedených v rozhodnutí vodoprávního úřadu. Výsledky rozborů předávají průběžně provozovateli kanalizace.

##### 11.2.2.  KONTROLNÍ VZORKY

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky  č. 428/2001 Sb.  kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných výše uvedenými (kapitola 11.1.), sledovanými odběrateli.

Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut.

Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů, úměrných průtoku.

Z hlediska kontroly odpadních vod se  odběratelé rozdělují do 2 skupin :

A. Odběratelé pravidelně sledovaní

B. Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé

Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí minimálně 2 x za rok, kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace.

Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do skupiny pravidelně sledovaných odběratelů A v současné době žádní odběratelé nezařazují.

Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty.

11.2.3. Podmínky pro provádění odběrů a rozborů  odpadních vod

Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující  podmínky :

Podmínky :

- Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků  stejného objemu v intervalech 15 minut.

- Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod.

- Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný.

Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j. 10 532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny.

Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

11.4.   PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

(metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových)

Upozornění : tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  a  ve Věstníku Ministerstva životního prostředí

| Ukazatel znečištění | Označení normy | Název normy | Měsíc a rok vydání |
| --- | --- | --- | --- |
| CHSKCr | TNV 75 7520 | Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr)“ | 03.2002 |
| RAS | TNV 75 7347 | Jakost vod – Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách | 02.2003 |
| NL | ČSN EN 872 (75 7349) | „Jakost vod –Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken“ | 07.1998 |
| Pc | ČSN EN ISO 6878 (75 7465) čl. 7 a 8 TNV 75 7466 ČSN EN ISO 11885 (75 7387) | „Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným „Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)“ „Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“ | 02.2005 02. 2000 02. 1999 |
| N-NH4+ | ČSN ISO 5664 (75 7449) ČSN ISO 7150-1 (75 7451) ČSN ISO 7150-2 (75 7451) ČSN EN ISO 11732 (75 7454) ČSN ISO 6778 (75 7450) ČSN EN ISO 14911 (75 7392) | „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Odměrná metoda po destilaci“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 1.: Manuální spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – potenciometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení rozpuštěných kationtů Li+, Na+, NH4+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+, Ba2+ chromatografií iontů – Metoda pro vody a odpadní vody“ | 06.1994 06.1994 06.1994 11.1998 06.1994 07.2000 |
| Nanorg | (N-NH4+)+(N-NO2-)+(N-NO3-) |  |  |
| N-NO2- | ČSN EN 26777 (75 7452) ČSN EN ISO 13395 (75 7456) ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) | Jakost vod – Stanovení dusitanů – Molekulárně absorpční spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“ | 09.1995 12.1997 11.98 |
| N-NO3- | ČSN ISO 7890-1 (75 7453) ČSN ISO 7890-2 (75 7453) ČSN ISO 7890-3 (75 7453) ČSN EN ISO 13395 (75 7456) ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) | „Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 1: Spektrometrická metoda s 2,6-dimetylfenolem „Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 2.: Spektrofotometrická destilační metoda s 4 – fluorfenolem“ „Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 3.: Spektrofotometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou“ „Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“ | 01.1995 01.1995 12. 1997 11.1998 |
| AOX | ČSN EN 9562 (75 7531) | „Jakost vod – Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)“ | 03.2005 |
| Hg | ČSN EN 1483 (75 7439) TNV 75 7440 ČSN EN 12338 (75 7441) ČSN EN 13506 (75 7442) | „Jakost vod – Stanovení rtuti“ „Jakost vod – Stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým atomovým absorpčním spektrometrem“ „Jakost vod – Stanovení rtuti – Metody po zkoncentrování amalgamací“ „Jakost vod – Stanovení rtuti atomovou fluorescenční spektrometrií“ | 08.1998 08.1998 10.1999 10.2002 |
| Cd | ČSN EN ISO 5961 (75 7418) ČSN EN ISO 11885 (75 7387) TNV 757389 ČSN ISO 8288 (75 7382) | „Jakost vod – Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií “ „Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“ „Jakost vod – Stanovení rozpuštěné mědi, olova, kadmia, selenu, thalia, kobaltu, niklu, chromu a rtuti rozpouštěcí (stripping) voltametrií“ „Jakost vod – Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova – Metody plamenové absorpční spektrometrie“ | 02.1996 02.1999 04.2002 02.1995 |

### Podrobnosti k uvedeným normám :

- u stanovení fosforu ČSN EN ISO 6878 (75 7465) je postup upřesněn odkazem na příslušné články této normy.

- u stanovení CHSKCr podle TNV 75 7520 lze použít koncovku spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační,

- u stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664  vhodná pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO 7150-1 (75 7451) nebo automatizovaná podle ČSN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodná pro nižší koncentrace. Před spektrofotometrickým stanovením podle ČSN ISO 7150-1, ČSN ISO 7150-2 a ČSN EN ISO 11732 ve znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664,

- u stanovení dusitanového dusíku se vzorek před stanovením podle ČSN EN ISO 10304-2 se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze užít i v kombinaci s postupy podle ČSN EN 26777 a ČSN EN ISO 13395,

- u stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO 7890-3, ČSN EN ISO 13395 a ČSN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro méně znečištěné odpadní vody. V silně znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, ředěním nebo čiřením vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem podle ČSN ISO 7890-2, který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od matrice destilací,

- u stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 (75 7418) dvě metody atomové absorpční spektrometrie (dále jen „AAS“) a to  plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací kadmia.

- KONTROLA OBSLUHY A PROVOZU BIOLOGICKÝCH SEPTIKŮ

Biologický septik, aby plnil správně funkci čistícího zařízení, je nutné provozovat podle ověřených provozních podmínek:

1. Zásoba kalu v biologickém septiku nesmí překročit 40 % jeho užitného obsahu. Zjistí-li se      kontrolou vyšší obsah kalu, je nutné kal odčerpat cisternovým vozem.

2. Při odvozu kalu se doplní cca 90 % odvezeného množství čistou vodou.

Doplnění septiku se neprovede pouze v tom případě, jestliže se odvezené množství doplní     přítokem odpadních vod cca za 24 hodin.

3. Při odvozu kalu se v septiku ponechá 5 - 10 % původního kalu jako nutná zásoba        adaptované biomasy.

4. Při správném provozování biologického septiku se odstraňuje přebytečný kal v závislosti      na zatížení:

a) do 5 EO	1 x ročně

b) 6 - 10 EO        2 x ročně

- SEZNAM DŮLEŽITÝCH ADRES A TELEFONNÍCH ČÍSEL

###### Vlastník

kanalizace:			Obec Srby

Srby č.p. 75, 335 01  Nepomuk 1

tel.:		371 591 911

mob. tel.: 	724 169 034

Provozovatel:			Obec Srby

Srby č.p. 75, 335 01  Nepomuk 1

tel.:		371 591 911

mob. tel.: 	724 169 034

# Vodoprávní

orgán:			Odbor výstavby a životního prostředí

Městského úřadu Nepomuk

nám. A. Němejce 63, 335 20 Nepomuk

tel.: 		371 519 731

Hygienická stanice:		Krajská hygienická stanice Plzeň

Skrétova 15, 303 22 Plzeň

tel.: 		377 155 239, 377 155 111

Nemocnice:			Poliklinika Nepomuk

tel.: 		371 519 511

Policie ČR:			Obvodní oddíl Nepomuk

tel.: 		371 591 158

# ZČE

rozvodný závod:		Západočeská energetika, a.s.

zákaznický servis tel.: 378 001 111

Požární ochrana:	hlášení požáru: 150

požární zbrojnice Nepomuk

tel.: 		371 591 150

Správce recipientu:		Povodí Vltavy, závod Berounka

Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

tel.: 		377 307 111

## Česká inspekce

životního prostředí:		Oblastní inspektorát Plzeň

Klatovská třída 48, 301 22 Plzeň

tel.: 		377 236 783, 602 442 283

14. Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem

Kontrolu dodržování kanalizačního řád provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.

15. Aktualizace a revize kanalizačního řádu

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.

16. Platnost kanalizačního řádu

Platnost kanalizačního řádu do:  ………………………….

Platnost kanalizačního řádu prodloužena do:  ………………………….